Установки приготовления формомассы МВ-2 и МВ-4

# Назначение изделия

Установки МВ-2 и МВ-4 применяются в процессах литья по выплавляемым моделям для приготовления формовочной массы путём перемешивания в вакууме и заливки вакуумирования литейных форм.

# Технические характеристики

| Технические характеристики | МВ-2 | МВ-4 |
| --- | --- | --- |
| Диаметр колбы, мм | 150 | 200 |
| Объем колбы с водой,л | 1,5 | 1,5 |
| Плавная регулировка смесителя | есть | есть |
| Плавная регулировка вибрации | есть | есть |
| Система подачи и контроля давления | есть | есть |
| Плавный сброс давления | есть | есть |
| Вакуумный фильтр | есть | есть |
| Макс. загрузка вибросмесителя, кг | 2 | 4 |
| Макс. размер опоки, мм | Ф100х160 | Ф152х170 |
| Питание, В | 220 | 220 |
| Мощность вибратора, Вт | 30 | 30 |
| Мощность смесителя,Вт | 60 | 60 |
| Диаметр входного штуцера,мм | 12 | 12 |
| Масса нетто не более, кг | 27 | 32 |
| Масса брутто не более, кг | 35 | 40 |
| Габаритные размеры, мм | 737х301х311 | 809х301х350 |

Устройство и принцип работы

Устройство и принцип работы установок МВ-2 и МВ-4 показаны на Рис.1. Основание 1 установлено на четырёх вибростойких ножках 2. На основании на виброамортизаторах три расположена площадка 20 с закрепленным к ней вибратором 4.

Рис 1.

На площадку 20 установленна прозрачная колба 5, состоящая из двух зонн: нижняя зона вибровакуумирования опок (литейных форм), верхняя зона приготовления формовочной смеси.Зоны соеденены между собой трубопроводом 11, и разделены дном 6 смесителя со сливной заслонкой 10. Заслонка управляется рукояткой 18.

Смеситель состоит из корпуса 7 с установленным, на подшибниках   скольжения, подвижным венчиком 8.Венчик приводится в движение электродвигателем 14 через редуктор 13, и имеет разъёмную муфту 15, размыкание которой производится поднятием привода вверх за

Рис.2.

рукоятку 19 (Рис.2.)

Электропривод венца установлен на стойке 12, внутри которой находятся трубопроводы подачи вакуума и воды к смесителю,через съёмную пробку 16. На подачу воды в смеситель установлен вентиль 21. На корпусе смесителя 1 установленна колба 9 для заливки воды используемой при приготовлении формовочной массы.Колба имеет шкалу с градацией относительно веса загружаемой смеси.

Панель управления смесителя показана на рис.3.

Рис.3.

На панеле расположен сетевой выкльчатель 1,рукоятки 2 регулировки  оборотов венца смесителя, рукоятка 3 регулировки частоты вибратора, вакууметр 4, пневмораспределитель 2.

Указание мер безопасности

Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации!!

-Персонал, допущенный  в установленном порядке к работе на приборе, а также к его наладке и ремонту, обязан:

-ознакомиться с настоящим руководством;

-ознакомиться с общими правилами эксплуатации и ремонта;

-получить инструктаж по технике безопасности.

-прибор должен  быть надёжно заземлён.

-отключайте электропитание перед выполнением работ по ремонту и     обслуживанию;

- придерживайте стеклянный колпак во время набора с сброса давления;

- не включайте вибрацию, не убедившись, что колпак надёжно зафиксирован за счёт вакуума;

- содержите прибор в чистоте, своевременно удаляйте попавшую влагу;

- колпак храните отдельно, не оставляйте на приборе в нерабочее время;

Запрещается:

- работа без специальной  одежды с застегнутыми рукавами

- Работать без заземления прибора;

- работа на неисправном приборе;

- применять самодельные предохранители;

- устанавливать прибор под наклоном;

- не оставляйте прибор без присмотра в процессе работы;

- включать при снятых ограждениях;

-не устанавливать станок под наклоном;

Если устройство функционирует неправильно, необходимо сообщить фирме изготовителю, чтобы идентифицировать возможные причины сбоя. Для дальнейшей информации, или для ремонта, обратитесь к услугам уполномоченного сервисного центра.

Подготовка и порядок работы

Смеситель поставляется готовым к эксплуатации.

Установите смеситель на ровную  поверхность. Визуально проверить исправность узлов, удалить с рабочих поверхностей грязь, пыль.

С помощью вакуумного шланга подключите вакуумный насос.  Для  этого имеется с левой стороны корпуса штуцер Ф 12 мм. Смеситель оборудован вакуумным фильтром 17, предохраняющим насос от попадания загрязнений.

Включите сетевой выключатель 1.Подняв колбу 5, установите опоку с восковыми моделями на виброплощадку 20. Установите колбу на место. За рукоятку 19 опустите привод  до зацепления с венцом смесителя. При необходимости проверните венец за ось для стыковки пазов муфты 15. Снимите пробку 16 и через отверстие загрузите формовочную смесь в количестве соответствующем используемой опоки. Плотно закройте пробку. Залейте в ёмкость 9 соответствующее количество дистиллированной воды. Переместите пневмораспределитель в верхнее положение.

Включите вакуумный насос и дождитесь необходимого давления, проконтролировав его по вакууметру 4.

Повернув рукоятку 2 ,включите смеситель установив необходимые обороты. Приоткройте вентиль 21. Под действием вакуума вода будет перетекать из ёмкости 9 в резервуар смесителя. Закончив процесс приготовления формомассы приоткрыв заслонку 10 с помощью рукоятки 18 заполните опоку смесью. Рукояткой 3 включите вибратор 4 и произведите вибровакуумирование опоки.

При проведении процесса перемешивания и формовки воспользуйтесь рекомендациями производителей формомассы.

По завершении операции переведите пневмораспределитель 5 в нижнее положении сброса давления. Отсоедините привод, отсоедените пробку 16, извлеките смеситель 7, снимите колбу 5 и достаньте опоку. Все детали тщательно вымойте и высушите.

Правила хранения

Установку следует хранить в сухом помещении, укрыв от пыли и влаги.

Комплект поставки

- Смеситель МВ ______

- Технический паспорт.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технического паспорта при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа, наладки и эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки изделия потребителю.

- Предприятие изготовитель на протяжении срока гарантии должно бесплатно заменить детали и узлы станка, вышедшие из строя по вине изготовителя.

- При выходе из строя деталей или узла изделия по вине изготовителя необходимо составить официальное письмо с указанием:

- даты и места покупки изделия;

- характера неполадок и условия их возникновения;

- перечня вышедших из строя деталей.

5.   Отправить письмо изготовителю:

-  по почте (65003, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, 84);

-  на e-mail (vtk-odessa@i.ua);

-  или по факсу (т. 0482 35 86 64).

6.   Вышедшие из строя детали поставляются заказчику для

самостоятельной их замены персоналом, обслуживающим

изделие. Вопрос о выезде представителя изготовителя на

территорию заказчика решается по дополнительной

договоренности с изготовителем.

- Предприятие изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт в течение 30 дней с момента поступления заявки.

Фирма изготовитель не несет ответственности за сохранность товара при перевозке.

Внимание! В конструкцию прибора могут быть внесены изменения, не ухудшающие технические характеристики

Свидетельство о приемке

Установка соответствует техническим требованиям конструкторской документации ПЛС650.00.00.СБ и признана годной к эксплуатации.М.п.

Дата продажи ____________________________ 20___ г.

Филиал _______________________________________________

Подпись ______________________________________________