Протокол

Пакет от ПЭВМ к устройству

| Заголовок (1 байт) | Идентификатор пакета (1 байт) | Длинна данных (1 байт) | Данные (x байт) | CRC (1 байт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAA |  | x |  |  |

Пакет от устройства к ПЭВМ

| Заголовок (1 байт) | Идентификатор пакета (1 байт) | Длинна данных (1 байт) | Данные (x байт) | CRC (1 байт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 |  | x |  |  |

CRC – побайтная сумма (исключающая ИЛИ) всего пакета (кроме CRC)

Идентификаторы пакета от ПЭВМ к устройству

| Идентификатор пакета | Длина данных | Данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00 | - | Проверка связи |
| 0x10 | 0x00 | - | Запрос количества 24c512 |
| 0x20 | 0x01 | b0 – индекс фрагмента (0..15) | Запрос начального адреса и длинны фрагмента |
| 0x21 | 0x07 | b0 – индекс фрагмента b1-b3 – адрес L-M-H b4-b6 – длина L-M-H | Запись начального адреса и длинны фрагмента |
| 0x22 | 0x01 | b0 – индекс фрагмента | Удаление фрагмента |
| 0x23 | 0x01 | b0 – индекс фрагмента (0xFF-остановить проигрывание) | Проиграть фрагмент |
| 0x30 | 0x03 | b0-b2 – адрес данных L-M-H | Установить адрес и прочитать байт из памяти |
| 0x31 | 0x00 |  | Прочитать следующий байт из памяти |
| 0x40 | 0x04 | b0-b2 – адрес данных L-M-H b3 - данные | Установить адрес и записать байта в память |
| 0x50 | 0x01 | b0 – индекс позиции плейлиста (0..15) | Запрос номера фрагмента в позиции плейлиста |
| 0x51 | 0x02 | b0 – индекс позиции плейлиста b1 – индекс фрагмента (если 0xff – удаление позиции) | Запись номера фрагмента в позицию плейлиста |
| 0x52 | 0x01 | b0 – 0x00 – проиграть; 0xff – остановить | Проигрывание плейлиста |
| 0x53 | 0x01 | b0 – индекс кнопки (0..3) | Запрос номера фрагмента на кнопку |
| 0x54 | 0x02 | b0 – индекс кнопки (0..3) b1 – индекс фрагмента (если 0xff – деактивация кнопки) | Запись номера фрагмента на кнопку |

Идентификаторы пакета от устройства к ПЭВМ

| Идентификатор пакета | Длина данных | Данные | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0xFF | 0x00 | - | Ответ на проверку связи |
| 0x10 | 0x01 | b0 – количество 24c512 | Ответ на запрос количества 24c512 |
| 0x20 | 0x07 | b0 – индекс фрагмента (0xFF – неверный индекс фрагмента) b1-b3 – начальный адрес L-H b4-b6 – длинна L-H | Ответ на запрос начального адреса и длинны фрагмента |
| 0x21 | 0x02 | b0 – индекс фрагмента b1 – (0x00 – успешно, 0x01 – неверный индекс фрагмента, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на запись начального адреса и длинны фрагмента |
| 0x22 | 0x02 | b0 – индекс фрагмента b1 – (0x00 – успешно, 0x01 – неверный индекс фрагмента, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на удаление фрагмента |
| 0x23 | 0x02 | b0 – индекс фрагмента b1 – (0x00 – успешно, 0x01 – неверный индекс фрагмента, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на проиграть фрагмент |
| 0x30 | 0x02 | b0 – (0x00 – успешно, 0xFF – ошибка доступа к памяти) b1 –данные | Ответ на чтение байта из памяти |
| 0x40 | 0x01 | b0 – (0x00 – успешно, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на запись байта в памяти |
| 0x50 | 0x02 | b0 – индекс фрагмента (0xff – позиция неактивна) b1 – (0x00 – успешно, 0x01 – неверный индекс плейлиста, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на запрос номера фрагмента в позиции плейлиста |
| 0x51 | 0x01 | b0 – (0x00 – успешно, 0x01 – неверный индекс плейлиста, 0x02 – неверный индекс фрагмента, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на запись номера фрагмента в позицию плейлиста |
| 0x52 | 0x01 | b0 – (0x00 – успешно, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на проигрывание плейлиста |
| 0x53 | 0x02 | b1 – индекс фрагмента b0 – (0x00 – успешно, 0x01 – неверный индекс кнопки, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на запрос номера фрагмента на кнопку |
| 0x54 | 0x01 | b0 – (0x00 – успешно, 0x01 – неверный индекс кнопки, 0x02 – неверный индекс фрагмента, 0xFF – ошибка доступа к памяти) | Ответ на запись номера фрагмента на кнопку |